Consommation d’énergie des appareils électriques en veille

Pourquoi un appareil en mode veille consomme de l’énergie ?

1- Ouvrir le lien ci-dessous :

http://labo-energetic.eu/fr/labo/app_veille_defi.php

2- Observations :

Quelle est la puissance utilisée par le téléviseur :

- en fonctionnement :……………………………………

- en veille : ……………………………………………………..

- éteint :………………………………………………………….

- débranché :…………………………………………………

- A l’aide du matériel à votre disposition, proposer un montage permettant de

mesurer l’énergie consommée par un téléviseur.

Mesures et observations

( Le téléviseur est éteint :

| le générateur est | ( sous tension | ( hors tension |
| --- | --- | --- |
| L’interrupteur K1 est | ( fermé | ( ouvert |
| L’interrupteur K2 est | ( fermé | ( ouvert |
| La diode est | ( allumée | ( éteinte |
| La lampe est | ( allumée | ( éteinte |

Avec le joulemètre : t1 =…………s              E1 = …………….. J

Donner en Wattheure, l’énergie consommée (arrondie à l’unité)  : E1 = …………….. Wh

( Le téléviseur est en veille :

| le générateur est | ( sous tension | ( hors tension |
| --- | --- | --- |
| L’interrupteur K1 est | ( fermé | ( ouvert |
| L’interrupteur K2 est | ( fermé | ( ouvert |
| La diode est | ( allumée | ( éteinte |
| La lampe est | ( allumée | ( éteinte |

Avec le joulemètre : t2 =…………s              E2 = …………….. J

Donner en Wattheure, l’énergie consommée (arrondie à l’unité)  : E2 = …………….. Wh

( Le téléviseur est en fonctionnement :

| le générateur est | ( sous tension | ( hors tension |
| --- | --- | --- |
| L’interrupteur K1 est | ( fermé | ( ouvert |
| L’interrupteur K2 est | ( fermé | ( ouvert |
| La diode est | ( allumée | ( éteinte |
| La lampe est | ( allumée | ( éteinte |

Avec le joulemètre : t3 =…………s              E3 = …………….. J

Donner en Wattheure, l’énergie consommée (arrondie à l’unité)  : E3 = …………….. Wh

Conclusion :

Comment réduire la consommation d’énergie d’un téléviseur ?……………………………….

4- Application

Combien d’heures, les français regardent le télévision par jour?……………………………

A l’aide de l’animation 1, calculer

- dans le cas où l’on éteint la télévision quand on ne la regarde pas

- l’énergie consommée par mois : ………….…………………………………….

- le prix payé par mois : …………………………………………………………

- dans le cas où l’on met en veille la télévision quand on ne la regarde pas :

- l’énergie consommée par mois : ………….…………………………………….

- le prix payé par mois : …………………………………………………………

Quelle est l’augmentation, exprimée en pourcentage, sur la facture d’électricité ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

# Text boxes

« Faisons la chasse aux petites lumières rouges »

En laissant les appareils en veille, on augmente

sa facture d’électricité d’environ 10%.

Source :  ADEME

Schéma :

Tarifs EDF

- abonnement mensuel 9,4€ TTC

- 0,1106€ TTC le kWh

Animation 1

Matériel :

-  un générateur de tension alternative ;

-  deux interrupteurs K1 et K2 ;

-  une résistance de protection ;

-  une diode pour symboliser le témoin lumineux;

-  une lampe pour symboliser l’écran;

-  un  joulemètre ;

-  des fils conducteurs.

Qui regarde le plus la télévision ?

Les Européens regardent la télévision 3 heures et 26 minutes par jour, indique la première édition de Consommateurs d'Europe . La France est dans la moyenne, avec 3 heures et 18 minutes. Les plus téléphiles sont les pays d'Europe du Sud et le Royaume-Uni, où la durée approche les quatre heures. En revanche, dans les pays scandinaves et en Autriche, elle tourne autour de 2 h 30.