Economie d’énergie : lampes fluo-compactes contre lampes à incandescence.

Les lampes à incandescences ne seront plus produites dans les trois années à venir.

Elles sont remplacées par des lampes basse consommation du type fluocompactes.

Sur l’emballage d’une lampe vendue en grande distribution, on peut lire l’équation suivante :

Problème : Peut-on vérifier cette égalité ?

Reproduction de la notice jointe.

Les informations utiles

Le LUX est l'unité de mesure pour l'éclairage dont le symbole est lx. Un lux correspond à l'éclairement d'une surface qui reçoit uniformément un flux lumineux de 1 lumen par mètre-carré. L'éclairement se mesure à l'aide d'un luxmètre.

Le site http://www.kytom.com/Didact/Lumiere-Couleur-Eclairage-Lieux-Travail.html donne les informations suivantes :

| La lumière : Les valeurs d'éclairage suivantes sont recommandées en agencement de bureau: Locaux tertiaires - immeubles de bureaux : Couloirs : 150 lux Bureaux : 300 lux Salles de conférences : 300 lux Salons de réception : 100 lux Bureau d'étude : 750 - 1400 lux Lieux de production : Salles d'emballage : 300 lux Travaux visuels dans la fabrication : 1000 lux Chaîne de montage : 1500 lux Magasins : Cages d'escalier : 200 lux Comptoirs : 200 - 400 lux Agencement de boutique: 1500 - 2500 lux | La couleur : Tons bleus : Diminuent la température ressentie Agrandissent le volume de la pièce Tons orangés : Augmentent la chaleure ressentie Rapprochent les perspectives Tons clairs : Augmentent le niveau d'éclairement global |
| --- | --- |

Luminance /candela

Bas du formulaire

La luminance est mesurée en cd/m² (candela par mètre carré) pour les écrans plats tandis qu'elle est indiquée en général en ANSI lumen pour les projecteurs. Une intensité lumineuse agréable est d'environ 200 candela/m². La plupart des moniteurs LCD délivrent environ 200 à 400 cd/m².
Elle permet de mesurer l'intensité lumineuse des projecteurs. Plus un vidéoprojecteur a une luminance élevée, et plus il a une forte luminosité. Dans une pièce sombre, une luminance de 1 000 ANSI lumen suffit. Si le projecteur est utilisé dans des pièces avec une source lumineuse ou loin de l'écran, il faut qu'il soit puissant. Pour avoir un bon contraste, il est recommandé de baisser la lumière dans la pièce puisqu'une très forte luminosité nuit au contraste de l'image. Les vidéoprojecteurs professionnels de home-cinéma n'ont donc ainsi qu'une luminance de 800 ANSI lumen.

ANSI  : " Américan National Standard Institute "

Lumière sur la lumière!

Les unités de la lumière
La lumière peut être caractérisée par des unités suivant qu’on s’intéresse à l’émission de la source, à l’énergie reçue, à la réémission de lumière par un corps…

Schéma 1.
Le Soleil est la source primaire avec une intensité en candela émet un flux lumineux en lumen. La Lune reçoit un certain flux lumineux en lumen qui donne un éclairement en lux et en réfléchit une partie (luminance en candela/m²) vers la Terre.

| Intensité d'une source | Candela (historiquement 1 candela est l'intensité lumineuse délivrée par une bougie) |
| --- | --- |
| Flux lumineux angulaire (lumen) | 1 lumen = 1 candela / stéradian |
| Éclairement (lux) | 1 lux = 1 lumen / m² (ou 1 candela à une distance de 1 mètre de la source) |
| Luminance | Candela / m² |

Une candela est l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540x1012 hertz (λ = 555 nm, vert) et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.
Une candela (cd) est l'unité d'intensité lumineuse du Système international.
 
Le lumen (lm) est l'unité de flux lumineux correspondant au flux émis par une source ponctuelle uniforme d'une intensité de 1 candela située au sommet de l'angle solide de 1 stéradian.
Schéma 2. Un (1) stéradian c'est l'angle sous-tendu par une surface de 1 m² sur une sphère de 1 m de rayon.

Le lux est l’éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. C’est de la lumière reçue. Le lux (lx) est l'unité d'éclairement. (1 lux = 1 lumen/m²).
Un luxmètre est un appareil mesurant la quantité de lumière reçue par un sujet ou réfléchie par une surface éclairée. 
Exemples d’éclairement
- sensibilité d’une caméra bas niveau 0,001 lux
- nuit de pleine lune 0,5 lux
- rue de nuit bien éclairée 20 - 70 lux
- local de vie 100 – 200 lux
- local de travail 200 - 3 000 lux
- stade de nuit 1 500 lux
- journée ensoleillée > 50 000 lux

La luminance d'une source secondaire est l'intensité lumineuse émise par mètre carré. Il s’agit d’une réémission ou d’une réflexion plus ou moins partielle de lumière issue d’une source primaire. Elle est mesurée à proximité de la source (ex : cellule d’un appareil photographique)
Le mot "brillance" a été remplacé en 1948 par le mot luminance pour apprécier l'éclat d'un objet.

Exemples de luminance
- surface de la lune 2 500 cd/m²
- ciel couvert 2 000 cd/m²
- ciel très sombre 10-3 cd/m²